# Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2020 г. N 199/пр "О внесении изменений в приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр и от 21 августа 2015 г. N 606/пр по вопросам совершенствования порядка проведения технического обследования отдельных объектов коммунальной инфраструктуры"

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 4, частью 5 статьи 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2018, N 53, ст. 8406), пунктом 14 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2020, N 12, ст. 1649), а также в соответствии с пунктами 5.2.69 и 5.2.86 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2020, N 7, ст. 831), приказываю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр и от 21 августа 2015 г. N 606/пр по вопросам совершенствования порядка проведения технического обследования отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.

| Министр | В.В. Якушев |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 2020 г.
Регистрационный N 58581

Утверждены
приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 10 апреля 2020 г. N 199/пр

# Изменения,
которые вносятся в приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр и от 21 августа 2015 г. N 606/пр по вопросам совершенствования порядка проведения технического обследования отдельных объектов коммунальной инфраструктуры

1. В приложении N 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный номер N 33794):

а) в подпункте "а" пункта 18 слово "уровень" заменить словом "процент";

б) в абзаце десятом пункта 21 слова "Рекомендуемая форма" заменить словами "Рекомендуемый образец", слово "приведена" заменить словом "приведен";

в) в абзаце двадцать первом пункта 22 слова "Рекомендуемая форма" заменить словами "Рекомендуемый образец", слово "приведена" заменить словом "приведен";

г) в пункте 30:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Рекомендуемый образец акта приведен в приложении N 3.";

подпункт "д" дополнить словами ", включая процент износа";

д) в приложении N 1 слова "Рекомендуемая форма" заменить словами "Рекомендуемый образец";

е) в приложении N 2 слова "Рекомендуемая форма" заменить словами "Рекомендуемый образец";

ж) дополнить приложением N 3 следующего содержания:

"Приложение N 3

Рекомендуемый образец

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО                            СОГЛАСОВАНО

____________________________________  __________________________________

(наименование должности           (наименование органа местного

уполномоченного лица             самоуправления поселения,

гарантирующей организации или иной          городского округа)

организации, осуществляющей горячее

водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,

которая провела техническое       __________________________________

обследование)                 (должность согласующего лица)

_______________/____________________  _______________/__________________

(личная подпись, расшифровка          (личная подпись, расшифровка

подписи уполномоченного лица)           подписи согласующего лица)

"__"______________20__г.               "__"______________20__г.

____________________________________                        ____________

(населенный пункт)                                    (дата)

________________________________________________________________________

(наименование гарантирующей организации или иной организации,

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, которая провела техническое обследование,

специализированной организации в случае ее привлечения)

проведено  техническое  обследование  централизованных  систем  горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения ___________

________________________________________________________________________

(наименование системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и

(или) водоотведения)

и  по  результатам  проведенного  технического  обследования   составлен

настоящий Акт технического обследования.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. __________________________/________________________________;

(наименование объекта)     (место нахождения объекта)

2. __________________________/________________________________;

(наименование объекта)     (место нахождения объекта)

3. __________________________/________________________________;

(наименование объекта)     (место нахождения объекта)

Организация,  осуществляющая  водоснабжение  и (или)  водоотведение,

эксплуатирующая объекты,  в  отношении  которых  проводится  техническое

обследование: _____________.

1. По  результатам  камерального  обследования   выявлены  следующие

параметры,    технические    характеристики,    фактические   показатели

деятельности   организации,   осуществляющей   водоснабжение   и   (или)

водоотведение,  или  иные  показатели  объектов  централизованных систем

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, и (или) водоотведения 1:

1. ____________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________.

2. По  результатам  технической  инвентаризации  получены  следующие

сведения и сделаны следующие выводы:

1) выявлены следующие дефекты  и  нарушения  в  отношении  следующих

объектов технического обследования:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний,

измерений) представлены в приложении N к настоящему Акту;

2) оценка  технического  состояния,  процент   фактического   износа

объектов  централизованных  систем   горячего  водоснабжения,  холодного

водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования 2:

| N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

3) заключение  о  техническом  состоянии  объектов  централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

4) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках  дальнейшей

эксплуатации объектов  централизованных систем  горячего  водоснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

5) ссылки на строительные  нормы, правила,  технические  регламенты,

иную техническую документацию:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

3. Анализ    технико-экономической    эффективности     существующих

технических  решений,  применяемых  в  соответствующей  централизованной

системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

4. Рекомендации и  предложения  по  плановым  значениям  показателей

надежности,   качества,   энергетической   эффективности,   по   режимам

эксплуатации обследованных  объектов  централизованных  систем  горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с

указанием   предельных   сроков   их проведения   (включая    проведение

капитального   ремонта   и   инвестиционные   проекты),  необходимых для

достижения  предложенных  плановых  значений   показателей   надежности,

качества,   энергетической  эффективности,  рекомендации   по   способам

приведения  объектов  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,

холодного  водоснабжения,  водоотведения  в  состояние,  необходимое для

дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.".

──────────────────────────────

1 Указываются в том числе сведения, предусмотренные пунктом 14 Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр.

2 Указывается с учетом пунктов 5 - 8 Показателей технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения и порядка их мониторинга, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр.

──────────────────────────────

2. В Методике комплексного определения показателей технико-эконоического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный номер N 40656):

а) пункт 15 дополнить предложением следующего содержания:

"Рекомендуемый образец отчета приведен в приложении к настоящей Методике.";

б) подпункт "д" пункта 16 дополнить словами ", включая процент износа объекта системы теплоснабжения";

в) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
к Методике комплексного определения
показателей технико-экономического состояния
систем теплоснабжения
(за исключением теплопотребляющих
установок потребителей тепловой энергии,
теплоносителя, а также источников
тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии),
в том числе показателей физического
износа и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

__________________________________________

(наименование организации, осуществляющей

регулируемую деятельность в сфере

теплоснабжения)

___________________/______________________

(личная подпись, расшифровка подписи

уполномоченного должностного лица)

"__"______________20__г.

_______________________                              ___________________

(населенный пункт)                                        (дата)

________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в

сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование,

специализированной организации в случае ее привлечения)

по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения

________________________________________________________________________

(наименование системы теплоснабжения)

составлен  настоящий  Отчет  о  результатах   технического  обследования

(далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: _______________________.

Организация,   осуществляющая   регулируемые   виды  деятельности  с

использованием  объектов,  в  отношении  которых  проведено  техническое

обследование: _______________________________.

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было техническое проведено

обследование:

| N | Обследуемый объект теплоснабжения | Место нахождения |
| --- | --- | --- |

2) перечень   параметров,  технических   характеристик,  фактических

показателей деятельности организации, осуществляющей  регулируемые  виды

деятельности в  сфере  теплоснабжения,  или  иных  показателей  объектов

теплоснабжения,   выявленных   в   процессе   проведения    технического

обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов

теплоснабжения:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

Б. Описание   фактических   показателей   деятельности  организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

В. Выявленные   дефекты  и  нарушения  (с  привязкой  к  конкретному

объекту):

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний,

измерений) представлены в приложении N к Отчету;

3) заключение    о    техническом    состоянии    объектов   системы

теплоснабжения:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;

4) оценка технического  состояния  объектов системы теплоснабжения в

момент   проведения   обследования,   включая  процент   износа  объекта

теплоснабжения:

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках  дальнейшей

эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;

6) ссылки  на  строительные  нормы, правила, технические регламенты,

иную техническую документацию:

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________.

7) рекомендации и  предложения  по  плановым  значениям  показателей

надежности  и  энергетической  эффективности,  по  режимам  эксплуатации

обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их

проведения   (включая   проведение   капитального   ремонта и реализацию

инвестиционных  проектов),  необходимых  для   достижения   предложенных

плановых значений показателей надежности, и энергетической  рекомендации

эффективности, по способам приведения объектов системы теплоснабжения  в

состояние,   необходимое   для  дальнейшей  эксплуатации,  и   возможные

проектные решения:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.".